ЧТО ТАКОЕ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

Кондиционер – устройство, отвечающее за создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или определенных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха). Предназначается для создания наиболее благоприятных для здоровья людей климатических условий в квартирах, домах и офисах.

В России оборудовать жилые помещения системами кондиционирования стали сравнительно недавно. Прежде считалось, что климатическая техника предназначена в основном для промышленных объектов или торговых и культурных учреждений.

Но, несмотря на определенную моду, полный климат-контроль до сих пор остается весьма недешевым удовольствием. Поэтому наиболее популярными являются относительно недорогие фреоновые кондиционеры, которые регулируют температурный режим в пределах от 16 до 32°С, осушают и очищают воздух от пыли и запахов.

Система кондиционирования выбирается с учетом функционального назначения. Скажем, прибор, устанавливаемый на кухне, должен быть достаточно производительным, чтобы справиться с большими тепловыделениями. Но при этом на кухню нужно подавать и свежий воздух, поскольку рециркуляция не спасет от духоты. Настенные модели даже с первой задачей не справятся, так как фильтры быстро забьются жировыми отложениями. Следовательно, на кухню лучше вывести воздухопровод от канального кондиционера: он и мощный, и свежий воздух может добавлять.

Кондиционер для спальни или кабинета должен обладать подходящими шумовыми характеристиками.

От прибора, устанавливаемого в детской, ждут не только очистки воздуха, но и способности распределять его без сквозняков. Помимо этого совершенно разная техника требуется для кондиционирования городской квартиры и загородного дома.
Как работает кондиционер

Основными узлами любого кондиционера являются: компрессор, испаритель (радиатор, расположенный во внутреннем блоке кондиционера), конденсатор (радиатор, расположенный во внешнем блоке) и два вентилятора, служащих для обдува испарителя и конденсатора. Компрессор, испаритель и конденсатор соединены медными трубами, внутри которых циркулирует хладагент (фреон).

В процессе работы кондиционера происходит следующее: на вход компрессора подается газообразный фреон под низким давлением в 3-5 атмосфер. Компрессор сжимает его до давления 10–15 атмосфер, в результате хладагент нагревается, после чего поступает в конденсатор. Благодаря интенсивному обдуву конденсатора фреон остывает и переходит из газообразной формы в жидкую с выделением дополнительного тепла. При этом воздух, проходящий через конденсатор, нагревается. Из конденсатора жидкий фреон через понижающий давление клапан поступает в испаритель. В испарителе давление хладагента уменьшается и начинается процесс испарения, сопровождающийся поглощением тепла. Таким образом, температура испарителя понижается, что в свою очередь приводит к охлаждению потока воздуха, проходящего через испаритель и поступающего в кондиционируемое помещение. Затем газообразный фреон возвращается на вход компрессора и весь цикл повторяется.

Холодильный агент: борьба за экологию

Из хладагентов наибольшее распространение получили фторсодержащие вещества – фреоны. Марку фреона обозначают буквой R (от англ. Refrigerant – хладагент) и несколькими цифрами, отражающими его химический состав.

Хладагент должен обеспечить высокую тепло- или холодопроизводительность кондиционера, измеряемую в киловаттах и характеризующую эффективность системы. Если при этом максимальное рабочее давление фреона не превышает 30 атмосфер, то для трубопровода можно использовать стандартную медную трубку с толщиной стенки 0,8 мм.

Кроме того, хладагент должен быть достаточно распространенным и допускать возможность дозаправки системы кондиционирования, чтобы без необходимости не перезаправлять аппарат полностью.

К сожалению, большинство фреонов содержит хлор, который под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей может выделяться в свободном состоянии. Такой процесс приводит к разрушению озонового слоя стратосферы Земли путем образования в ней озоновых дыр. Через эти дыры ультрафиолетовое излучение легче достигает поверхности Земли и оказывает вредное влияние на человека, а также приводит к изменению климата нашей планеты. Согласно международной Монреальской декларации 1992 года об уменьшении выбросов в атмосферу хлорфторуглеродов, к 2020 году должно быть прекращено использование ряда фреонов, в том числе R22.

В связи с этим одной из тенденций производства современных кондиционеров является переход к холодильным агентам без хлора.

О производительности

Производительность процесса кондиционирования оценивают из расчета 0,1 кВт/м2. Так, при площади коттеджа в 300 м2 потребуется центральная система кондиционирования с холодопроизводительностью 30 кВт. Теплопроизводительность любого чиллера выше его холо-допроизводительности. Поэтому не стоит опасаться нехватки тепла зимой, если холодопроизводительность летом была достаточной. Для кондиционирования большинства коттеджей вполне хватает производительности 30 кВт.

Потребляемая системой электрическая мощность может быть определена делением номинальной производительности на коэффициент производительности (равный 2,5–3 в режиме охлаждения и 3–3,5 в режиме нагрева). Так, при холодопроизводительности 30 кВт она составит 10–12 кВт. При выборе системы следует учитывать, что большинство моделей чиллеров работает от трехфазной электрической цепи.

Что умеет кондиционер

Современные устройства умеют многое. Конечно, главная задача кондиционера – охлаждение воздуха. Простейшие модели этим и ограничиваются. Гораздо больше функций у сплит-систем, которые в режиме охлаждения понижают температуру воздуха в помещении, сбрасывая излишки тепла на улицу. А в режиме нагрева, напротив, работают в режиме теплового насоса.

Правда, с наступлением настоящих холодов не избежать проблем. Дело в том, что кондиционер может работать на обогрев при температуре воздуха на улице не ниже – 5°С. Дренажная система кондиционера обычно выходит на улицу, и если при небольшом морозе вода еще успевает вытекать, то при минус 10 она неминуемо замерзнет. Прибор начнет громыхать, протекать внутрь. Возможно также переохлаждение хладагента, ведущее к резкому снижению эффективности работы.

Нужно помнить, что кондиционер служит все-таки для охлаждения, обогрев помещения – дополнительная функция. Прибор может немного подогреть в межсезонье, но никогда не заменит настоящую отопительную систему.

Кондиционер также может решить проблему осушения воздуха. Эта функция особенно пригодится летом, когда перед дождем часто парит.

Воздух можно не только осушить, но и очистить. В некоторых моделях имеются фильтры тонкой очистки, способные улавливать частицы в сотую долю микрона: мелкую пыль, пыльцу растений, сигаретный дым. Это актуально для больных бронхиальной астмой, людей, страдающих аллергией.

Специально заданный режим сравнивает существующую и заданную хозяином помещения температуру и, соответственно, нагревает или охлаждает воздух.

Это важно! Будьте внимательны: заявления об адаптации климатической техники к украинскому климату – чаще всего не более чем рекламные уловки. ЛЮБОЙ кондиционер нельзя включать в сильный мороз.

Дополнительные возможности

У разных моделей кондиционеров есть и другие функции. Например, таймер сна (Sleep Mode), который создает оптимальные условия для отдыха и позволяет экономить электроэнергию. Если нажать клавишу Sleep Mode температура постепенно снизится на 2 градуса, а затем будет поддерживаться с точностью плюс/минус 20°С в течение срока, установленного таймером, после чего кондиционер отключится. В этом режиме скорость вентилятора внутреннего блока фиксируется на минимальном значении, чтобы снизить уровень шума. Эта функция называется Еconomy.

Благодаря функции I Feel кондиционер способен поддерживать заданную температуру именно в той точке, в которой находится пульт. При этом направление воздушного потока не изменяется.

Можно скомандовать кондиціонеру Swing – и воздухораспределительные заслонки начнут плавно покачиваться, способствуя более равномерному распределению воздушного потока по помещению. Зафиксировать их в заданном положении можно с помощью специальной клавиши.

Как правило, кондиционеры имеют один 24-часовой таймер, позволяющий задать время включения и выключения в заранее заданном режиме, однако встречаются исключения. Например, таймер на 12 часов или один таймер на включение, другой на выключение.

Режим работы. Краткое описание

Sleep Mode - ночной режим Программа создает условия для комфортного сна и экономит потребление электроэнергии.

I Feel - выбор параметров работы, которые соответствуют вашим персональным требованиям Параметры воздуха отслеживаются именно в том месте, где находится пульт ДУ. В системах с самодиагностикой на дисплее пульта наряду с параметрами окружающей среды и другой текущей информацией отображаются данные о неполадках системы и возможных причинах их возникновения. 

Auto Restart - автоматический запуск и стабилизация напряжения Программа автоматически возобновляет работу сплит - системы при сбоях в электропитании. 

Turbo (Powerful) - форсированный режим Система работает в форсированном режиме вплоть до достижения заданной температуры, что позволяет охлаждать или обогревать помещение быстрее обычного. 

Precise Control Микропроцессор определяет теплоинерционность помещения и включает систему раньше заданного таймером времени, чтобы к назначенному часу в помещении были созданы комфортные условия. 

Quiet Mode - бесшумный режим

Economy - экономичный режим. Понижает уровень шума на 3 дБ. Снижает потребление электроэнергии на 25% по сравнению с обычным режимом работы.

Auto Flap - автоматическое качание жалюзи. Система автоматически выбирает оптимальный угол наклона жалюзи в режимах нагрева, охлаждения или осушения.

Примечание: название и набор функций могут отличаться в разных моделях кондиционеров.

Даем установку на комфорт

Некоторые функции кондиционер выполняет в автоматическом режиме. Например, Auto Restart возобновляет работу системы в прежнем режиме при кратковременном отключении электроэнергии, запоминая на пару дней параметры настройки. Установка Hot Start включается, когда на улице отрицательная температура, а кондиционер включен на обогрев. В этом случае первые несколько минут вентилятор внутреннего блока не работает, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха в помещение. Инверторный блок регулирует частоту оборотов.

Интенсивность охлаждения или нагрева воздуха зависит от скорости работы вентилятора. Чем она выше, тем больший объем воздуха пропускается через внутренний блок. У большинства сплит-систем (см. соответствующую главу) имеются три основные скорости и режим автоматического выбора скорости вращения. В этом случае микропроцессор сам выбирает скорость вращения в зависимости от разницы между заданной и имеющейся температурой. Больше разница – выше выбираемая скорость.

В режиме осушения и при включении таймера сна вентилятор работает на самой малой скорости.

При включении Turbo (Powerful) кондиционер работает в режиме охлаждения или нагрева с максимальной скоростью вентилятора до тех пор, пока необходимая температура не будет достигнута. Эта функция применяется для скорейшего выхода на заданный режим.

Материал предоставлен Ассоциацией АПИК